邵市环评（5）[2023]9 号

关于洞口县曙良环保建材有限公司年产200万吨环保机制砂生产线建设项目环境影响报告表的批复

洞口县曙良环保建材有限公司：

你单位报送的《洞口县曙良环保建材有限公司年产200万吨环保机制砂生产线建设项目》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉，经审查研究，现批复如下：

一、洞口县曙良环保建材有限公司年产200万吨机制砂生产线建设项目位于邵阳市洞口县高沙镇青云村，地理坐标：东经110.656534407，北纬26.922712873。项目总投资1200万元，总占地面积5206m2。主要建设内容包括：2条湿法制砂生产线、储运工程（原料堆场、成品堆场）、辅助工程、公用工程、环保工程等。该项目主要利用矿山块石以及综合利用其它固废为原料，项目建成后年生产机制砂200万吨。根据《报告表》的分析结论，并结合专家评审意见，从环境保护的角度，同意该项目建设。

二、项目在建设和运营过程中需做好如下工作：

1、加强项目建设施工期环境管理。在场地平整、厂房建设、设备安装等施工过程中要对作业场进行挡护，施工物料在运输、堆置（存）过程中需采取覆盖等有效降尘措施；采用低噪声设备，在敏感点设置临时噪声屏障，施工噪声严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；生活垃圾集中收集由环卫部门处置；施工废水经沉淀池处理循环使用，不外排。

2、运营期需加强规范建设给排水工程，严格实施雨污分流。初期雨水、洗车废水经沉淀处理回用于喷雾降尘及洗车，不外排；洗砂废水经污水池+污水浓缩罐+清水罐处理后回用不外排；生活污水经化粪池处理后作为周边农林灌溉，不外排。

3、运营期需封闭输送带、厂房、原料及成品堆场，对进厂道路地面硬化并采取洒水抑尘措施，进、出料口、破碎设备、滚动筛等上方均需安装喷淋装置，确保项目运营中无组织颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。

4、运营期需选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施，加强对生产机械的日常维护，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。严格控制生产时间，夜间不得进行强噪声作业和运输，避免噪声扰民。

5、生产线及产品技术指标均要符合《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186）相关标准要求。

6、规范建设污泥暂存间、一般固废暂存间，运营过程中沉淀池产生沉淀废渣、除尘器产生的粉尘等固体废物综合利用或合理处置，不得随意堆放；建立危废暂存间，废机油等危险废物收集至危废暂存间暂存，同时委托有资质的单位进行处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门处置，执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）修改单；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

三、项目在设计、建设和运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，建立健全环境管理制度并严格落实实施，委托有资质的环境监测机构定期对项目建设环境质量状况进行监测，确保项目运营中各类污染物稳定达标排放。

四、项目建成后需办理排污许可相关手续，再完成竣工环境保护验收后方可投入运营。

五、你单位和接受你单位委托为本项目提供环境影响评价技术服务的沧州卜达环保科技有限公司对《报告表》的内容、数据和结论负责。

邵阳市生态环境局

2023年6月25日