邵市环评（1）〔2024〕14号

关于邵东市黑田铺镇勋龙塑料制品厂年产5000吨再生塑料颗粒建设项目环境影响报告表的批复

邵东市黑田铺镇勋龙塑料制品厂：

你单位报送的《邵东市黑田铺镇勋龙塑料制品厂年产5000吨再生塑料颗粒建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

- 基本情况

你单位投资200万元，在湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇印刷产业园凯斌纸箱厂1栋1楼（坐标：东经 111 度 46 分 19.921 秒，北纬27 度 18 分 27.394秒），建设年产5000吨再生塑料颗粒建设项目，国民经济行业分类：C4220 非金属废料和碎屑加工处理。项目占地面积为500m2，主要建设内容包括生产区、原料堆放区、成品堆放区，同时配备环保、水、电、消防等设施。根据国家发展改革委第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》,该项目符合国家产业政策要求。根据湖南景晟环保科技有限责任公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。废气喷淋废水及冷却水经配套沉淀池收集处理后循环使用，不外排；生活废水经化粪池处理须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，排入市政污水管网进入邵东市美桥城市污水处理厂处理，待邵东市第三污水处理厂建成运营后排入邵东市第三污水处理厂。

2、强化废气污染防治。挤出造粒过程中产生的颗粒物、VOCs、氯化氢、臭气浓度通过集气罩收集经喷淋+吸附棉+UV光解+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒（DA001）排放，颗粒物、VOCs、氯化氢排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放浓度限值；臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；厂界无组织VOCs、氯化氢、颗粒物排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；无组织臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建；厂区内无组织非甲烷总烃须达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1规定的标准限值。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。厂区内设置垃圾桶，对员工生活垃圾进行分类收集，由当地环卫部门清运处置；废包装材料经收集后外售给废品回收站；废过滤网收集后交由厂家回收处置；废塑料收集破碎后回用于生产；废润滑油、废吸附棉、废UV灯管以及废活性炭收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处置；危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

5、强化风险防范措施。危废贮存场所等环境风险单元设防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等措施；建设单位在日常生产过程中须加强对废气处理设施的监督管理和运行维护，保证废气处理设施正常运行，杜绝事故排放发生确保环境安全。

6、加强企业环境管理。合理布局生产设施和污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产全过程控制污染。

### 三、项目污染物排放总量控制指标：VOCs≤2.254t/a。

四、项目建成后，在启动生产设施或者实际排污之前,按规定办理排污许可手续。

五、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

六、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

邵阳市生态环境局

2024年4月23日

抄送：黑田铺镇人民政府  湖南景晟环保科技有限责任公司