# 邵市环评[2020]33号

关于湖南宝饰佳汽车用品有限公司年整饰加工100万张牛皮革项目环境影响报告表的批复

湖南宝饰佳汽车用品有限公司：

你公司报送的《湖南宝饰佳汽车用品有限公司年整饰加工100万张牛皮革项目环境影响报告表》及项目申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

你公司拟投资2000万元在邵阳市双清区湖南立得科技股份有限公司内建设“年整饰加工100万张牛皮革项目”。项目通过外购牛皮革，经振软、磨革、涂饰、烫压、压花等工序制得汽车用高档皮革。项目租赁湖南立得科技股份有限公司现有空置厂房和闲置设备，主要建设内容包括：生产区、办公区、检测中心、化料仓库、皮料仓库、成品仓库等，公用工程、辅助工程、环保工程均依托湖南立得科技股份有限公司原有工程，总占地面积6300m2。该项目符合国家产业政策及有关规定要求，根据湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制的环境影响报告表的分析结论，在建设单位认真落实环评报告提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度，同意该项目的建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运营管理过程中，应严格执行“三同时”制度，落实好污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、强化废水污染防治，实行“雨污分流”。蒸汽冷凝水全部回用；生活污水经化粪池处理后与地面清洁废水、喷淋废水一起排至湖南立得科技股份有限公司污水处理站，处理达标后外排。危废暂存间、化料库、配料间、废水处理系统及收集管渠道均须做好防渗处理，严防跑、冒、滴、漏等造成地下水污染。

2、控制废气污染物排放。生产过程中须加强废气污染物收集和处理，减少无组织废气排放。磨革工序设置于封闭车间内，粉尘经收集后通过布袋收尘处理，手工喷涂废气经收集后通过水喷淋洗涤处理，生产过程中产生的大气污染物厂界无组织排放浓度须符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）中表6相关标准限值；喷浆废气经收集、处理后，通过15m高排气筒排放，外排污染物须符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）中相关标准限值，其中有组织排放颗粒物须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准。

3、采取有效控噪措施。选用低噪声设备，合理布置噪声源位置，磨革机、除尘塔、摔软转鼓、振软机、风机等各类设备采取相应减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、固体废物妥善处理。按照“无害化、资源化、减量化”原则管理，皮革边角料、磨革灰综合利用；未沾染涂料的废劳保用品与生活垃圾运至统一由当地环卫部门处理；破损化料包装桶和沾染涂料的废劳保用品均为危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求管理，建立危险废物临时贮存库，定期交由有相应危险废物处理资质单位进行安全处置。

5、加强企业环境管理。建立完善生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染；加强封闭管理，原料、产品均入库堆存，不得露天堆放；确保环保设施正常运行，禁止污染物非正常排放。制定环境风险应急预案，切实加强各环节事故风险防范，确保环境安全。

邵阳市生态环境局

2020年7月29日

抄送：邵阳市生态环境局双清分局、湖南绿鸿环境科技有限责任公司