邵市大环评〔2020〕11号

关于《邵阳市大祥区阿豪钣喷中心建设项目环境影响报告表》的批复

邵阳市大祥区阿豪钣喷中心：

你单位报送的《邵阳市大祥区阿豪钣喷中心建设项目环境影响报告表》和项目申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

- 你中心拟投资18万元在大祥区城南街道清风村3组68号附1号租赁私人门面(东经111.27′4.94″，北纬 27.11′32.71″）建设邵阳市大祥区阿豪钣喷中心建设项目，项目规划总占地面积200m2。整个车间占用该栋楼第1层，出入口设在厂区西面桃花路，主要建设内容为：喷烤漆房、前处理车间、光氧催化装置、卫生间、备件库、危废暂存间等辅助设施及环保设施。

根据邵阳荣泰环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实环评报告提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放情况下，同意该项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，应严格执行环保“三同时”制度，确保环保措施落实到位并着重做好以下工作：

（一）施工期：该项目由于租赁已建成的私人门面，施工期的主要建设内容为设备安装，环保设施的建设，施工时间短，要注意对周边居民的粉尘及噪声影响。

（二）营运期：

1、废气：项目喷烤漆房内产生的油漆废气经过喷烤漆房配套建设的废气处理装置（活性炭吸附+过滤棉+UV光解）处理后，通过15m高的排气筒排入大气，苯系物、VOCs排放浓度须满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车维修规定限值要求，漆雾（颗粒物）排放浓度和排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；焊接烟尘和打磨粉尘产生量较少，通过设备自带吸尘器、湿式打磨和厂房沉降后，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织厂界浓度限值。

2、废水：强化废水污染防治，按照雨污分流的原则，完善项目排水系统和污水处理系统。本项目废水生产废水经沉淀池循环使用，不能循环使用的生产废水作为危险废物交由有资质的单位处理；生活污水经化粪池处理后用作农家肥。

3、噪声：加强噪声控制管理。采取高噪声设备设置减振基座，厂房四周密闭，在空压机、喷烤漆房风机出口安装消声器等措施后，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准。

4、固废：加强固体废物管理，对一般工业固废、生活垃圾、危险废物等应分类处理。项目在经营过程产生的废零件、废轮胎、废包装材料以及切割过程产生的边角废料经收集后交由废旧回收公司回收利用；生活垃圾设垃圾桶收集后统一由当地环卫部门清运；项目产生的废UV灯管、漆渣、废遮蔽纸、废口罩、废手套、漆杯、废过滤棉、废活性炭、废油漆桶、沉淀池不能循环使用的生产废水等均为危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定要求管理，设置危险废物临时贮存装置和场所，定期委托有相应危险废物处理资质单位进行安全处置。

5、强化环境安全管理和清洁生产工作，严格遵守国家关于易燃、易爆、有毒有害物料储运安全等相关规定，落实环境风险防范措施，制定环境保护应急预案，确保安全清洁生产。

三、报告表经批准后，项目性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表或变更环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

四、本环评批复与城市发展及相关规划调整内容相冲突的，以规划调整要求为准。

五、工程竣工后，应依法开展项目竣工环境保护验收，并接受环境保护行政主管部门的监督检查。

邵阳市生态环境局大祥分局

2020年9月5日

抄送：邵阳荣泰环保科技有限公司