邵市环评（4）〔2022〕11号

关于隆回县青云再生资源利用有限公司年产30万吨机制砂建设项目环境影响报告表的

批  复

隆回县青云再生资源利用有限公司：

你公司报批的《隆回县青云再生资源利用有限公司年产30万吨机制砂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及附件收悉。经审查，现批复如下：

一、你公司拟投资500万元（其中环保投资50.3万元）在隆回县七江镇七家铺村一组新建一条年产30万吨机制砂生产线，项目占地面积3210m2，主要建设内容有原料仓库、成品仓库、生产车间、办公区、配套辅助设施及相应的公用工程、环保工程等。

二、根据湖南亚冠环境科技有限公司编制的环境影响报告表结论及专家评审意见，在你公司严格落实好各项环保措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度同意你公司按照《报告表》确定的地点、规模、污染防治和生态保护措施实施该项目。

三、在项目建设、运营过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

（一）加强施工期环境管理。优化项目建设方案，工程合理规划布局；选用低噪声施工机械设备，建筑施工噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；修建废水隔油沉淀池，对施工污水进行沉淀处理后回用或用于降尘；建设工地必须做到八个百分之百，落实大气污染防治措施。

（二）加强营运期大气污染防治工作。本项目营运期内大气污染源主要为汽车运输扬尘、装卸扬尘、砂石生产线粉尘、运输车辆尾气、机械燃油废气等;原料、成品堆场、破碎筛分等生产厂房需采取全封闭防护措施，并配套安装喷淋降尘设施；对进出场道路及厂区地面进行硬化，并采取洒水降尘方式降低扬尘。颗粒物执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。

（三）加强营运期水污染防治工作。采取雨污分流，污污分流措施，沿厂区四周及堆场外沿设置雨水导流沟、截洪沟，初期雨水通过截排水沟收集进入初期雨水沉淀池处理后回用；生产废水、车辆冲洗废水经沉淀池+环保罐+清水池处理后回用于生产，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农林地施肥，不外排。

（四）加强营运期噪声污染防治工作。采取减震、隔声等降噪措施、合理安排生产时间。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）加强固体废物污染防治工作。压滤脱水泥饼暂存堆放处要采取防风、防雨、防渗、抑尘等措施，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）相关要求，压滤泥饼、沉淀泥渣等一般固废应综合利用，建立各类环保台账，不能随意堆放。按相关规范要求设置危废暂存间，对含油抹布、废矿物油等危险废物要采用单独容器收集，并储存在危废暂存间，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），定期交有资质的单位转运处理；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处理。

（六）加强土壤污染防治。严格按照《中华人民共和国土壤污染防治法》相关规定落实土壤污染防治措施。

（七）在场地出口应设置专用车辆冲洗平台，并建设好配套的防溢、导流、收集、沉淀等清洗水循环利用设施。车辆驶离厂区前应进行清洗，不得带泥带灰上路。

（八）应安排专人负责厂区环境保护管理工作，建立健全环保制度和环保设施运营台帐。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、项目建成后应依法办理排污许可手续，并开展竣工环境保护设施验收。

六、项目的环境保护执行情况监管和日常管理由邵阳市生态环境局隆回分局负责。

邵阳市生态环境局

2022年6月13日